## Slide 1: La scheda Arduino

## Slide 2: Componenti Arduino Uno (1/2)
Microcontrollore ATMega328P
Alimentazione: 3,3V oppure 5V
Memorie
  32KB FLASH
  2KB RAM
  1KB EEPROM
Clock a 16MHz
14 pin configurabili come ingressi/uscite digitali (0 oppure 5V)
6 pin di ingressi analogici (da 0 a 5V)
6 pin di uscite analogiche (da 0 a 5V)
1 porta USB
Max corrente
40mA

## Slide 3: Componenti Arduino Uno (2/2)

## Slide 4: Funzionamento
Arduino analizza e interpreta i dati provenienti dai sensori e/o decide come gli attuatori devono agire. Questo comportamento è definito nel programma caricato.
ANALIZZA
Arduino
PERCEPISCE
sensori
REAGISCE
attuatori
Programma
input
output

## Slide 5: Componenti collegabili ad Arduino
I componenti collegabili ad Arduino possono essere classificati in quattro macrocategorie
  Sensori
  Attuatori
  Componenti complessi che si presentano sia come sensori che come attuatori
  Componenti di supporto, come i fili, resistenze, condensatori, fusibili, breadboard, ed altri, utilizzati nella costruzione dei circuiti

## Slide 6: Sensori (1/3)
Componenti elettronici in grado di percepire e misurare le caratteristiche fisiche dell’ambiente circostante e quindi, ad esempio, luminosità, temperatura, umidità, suono, movimento, campo magnetico ed elettromagnetico
Trasformano queste grandezze fisiche in segnali elettrici gestibili dalla scheda

## Slide 7: Sensori (2/3)
Luminosità
Movimento
(infrarosso)
Temperatura
Umidità
Pressione
Microfono
Distanza
(Ultrasuoni)
Tilt

## Slide 8: Sensori (3/3)
Rotazione
Joystick
Magnetico
Tattile
Gas

## Slide 9: Attuatori (1/2)
Componenti in grado di modificare le caratteristiche fisiche dell’ambiente circostante e quindi essenzialmente, sorgenti di luce, calore, umidità, suono, movimento, campo magnetico ed elettromagnetico
Trasformano i segnali elettrici della scheda in un grandezza fisica

## Slide 10: Attuatori (2/2)
Led
Led RGB
Cifra digitale
Matrice di led
Display LCD
Buzzer
Motore

## Slide 11: Shield
Esistono inoltre gli shield, schede aggiuntive che estendono le funzionalità della scheda di partenza