## Slide 1: Attuatori: Led Buzzer

## Slide 2: Light Emitting Diode (LED)

## Slide 3: Circuito
Resistenza da 220 Ohm

## Slide 4: Collegamento e configurazione
Avviamo l’IDE di Arduino
Colleghiamo la scheda al PC tramite cavo USB
Una volta collegata la scheda, dobbiamo informare l’IDE
  Riguardo alla tipologia di scheda
    Strumenti → Tipo Arduino → Arduino UNO
  Riguardo alla porta seriale a cui è connessa la scheda
    Strumenti → Porta seriale → …
Nuovo sketch (se necessario)

## Slide 5: Programma
Apriamo l’editor e scriviamo il seguente codice
Ciclicamente
  Accende il led
  Aspetta un secondo (1000 ms)
  Spegne il led
  Aspetta un secondo

## Slide 6: Caricamento (1/2)
Compiliamo, verifichiamo e carichiamo sulla scheda
  La scheda interrompe ciò che stava eseguendo, carica il nuovo programma in memoria e lo esegue
Durante il trasferimento:
  appare il messaggio: Uploading to I/O Board… e la dimensione in byte del vostro sketch e alla fine compare il messaggio: “Done uploading”

## Slide 7: Caricamento (2/2)
Durante il trasferimento:
  Sulla scheda i led identificati con RX e TX lampeggiano, ogni volta che viene inviato un byte e durante la fase di uploading del programma lampeggiano continuamente
Al termine lo sketch sarà mandato in esecuzione dalla scheda: il led lampeggerà fino a quando la scheda sarà alimentata

## Slide 8: Note sull’alimentazione
La scheda può essere alimentata da:
  Alimentatore esterno
  Porta USB (collegato a PC o powerbank)
  Batteria 9 V
Quanto dura la batteria?
  Scheda Arduino assorbe 40 mA
  Batteria da 9 V ha una capacità di 400 mA/h
  Alimentando la sola scheda abbiamo 400/40=10 h
  Ogni componente aggiuntivo assorbe corrente
    Led 20 mA, motore 150 mA, …
Stand alone

## Slide 9: In pratica
Accendere e spegnere il led modificando la durata dello sketch visto insieme
Collegare un secondo led ed accenderli in sequenza alternata

## Slide 10: Pin digitali e PWM

## Slide 11: Pin digitale
Ogni pin numerato da 1 a 13 è un pin digitale: il segnale è codificato in due soli valori: HIGH e LOW
Per leggere/scrivere tramite questi pin si utilizzano le funzioni digitalWrite e digitalRead

## Slide 12: Pin PWM
I pin in cui è presente il simbolo ~ oppure la parola PWM sono pin a cui si può fornire un qualunque valore intero compreso tra 0 (LOW) e 255 (HIGH)
Per scrivere tramite questi pin si utilizza la funzione analogWrite

## Slide 13: Pin PWM: come funziona?
Il pin PWM emette un segnale con una certa frequenza (Duty Cycle)
Il valore 0-255 imposta la frequenza di questo segnale

## Slide 14: In pratica
Collegare un led ad un pin PWM ed aumentare e diminuire la luminosità del led attraverso la funzione analogWrite

## Slide 15: LED RGB

## Slide 16: LED RGB
LED che contiene al suo interno 3 micro LED di colore rosso, verde e blu, comandabili in maniera simultanea o indipendente
Modulando la quantità di illuminazione dei singoli LED, la composizione cromatica genera il colore desiderato

## Slide 17: Circuito
Il circuito è identico a quello del singolo LED, con la differenza che questo LED ha 3 collegamenti (canali RGB)
Usiamo 3 pin PWM per accedere a tutti i valori
  Con i pin digitali avremmo potuto solo accendere/spegnere i 3 colori

## Slide 18: Codice
int RED_LED 9;
int BLU_LED 10;
int GREEN_LED 11;
void setup() {
...
}
void loop() {
analogWrite(RED_LED, 150);
analogWrite(BLU_LED, 10);
analogWrite(GREEN_LED, 200);
...
}
Il colore del LED è dato dalla combinazione di tutti e 3 i colori base

## Slide 19: In pratica
Sviluppare un progetto in cui ciclicamente si sfuma sui vari colori del LED RGB
Sviluppate un progetto in cui ciclicamente generate colori casuali
  https://www.arduino.cc/en/Reference/Random

## Slide 20: Buzzer

## Slide 21: Buzzer
Buzzer piezoelettrico
Altoparlante acustico, come quello che «gracchia» all’interno del PC
Presenta un anodo (+) che sarà collegato a un pin e catodo (-) collegato a massa (GND)

## Slide 22: Collegamento
Collegamento del solo buzzer

## Slide 23: Codice
Come per il LED, con il comando digitalWrite modifichiamo il voltaggio del pin e conseguentemente la corrente (accendiamo/spegnamo)

## Slide 24: Funzione riservata: tone
Descrizione
  Genera un’onda quadra della frequenza specificata (genera un tono)
  https://www.arduino.cc/en/Reference/Tone
Sintassi
  tone(pin, frequenza)
Parametri
  pin: il pin su cui generare il tono
  frequenza: unsigned int (31 – 65535 Hz)

## Slide 25: Funzione riservata: notone
Descrizione
  Blocca la generazione dell’onda quadra (ferma la riproduzione del tono)
  https://www.arduino.cc/en/Reference/NoTone
Sintassi
  noTone(pin)
Parametri
  pin: il pin su cui generare il tono

## Slide 26: beep
Scriviamo una funzione personalizzata di nome beep a cui specificare la frequenza della nota e la durata che deve avere

## Slide 27: Esempio complesso
Per capire cosa si può fare, possiamo dare un’occhiata ad un progetto che, a partire da quanto visto, codifica note e suona una canzone
  https://gist.github.com/nicksort/4736535

## Slide 28: In pratica
Allarme
  Sviluppate un allarme con LED che lampeggia e buzzer che suona ciclicamente
Intensità
  Iniziare con led e buzzer spenti. Aumentare gradualmente sia l’intensità del led che il suono del buzzer.
Semaforo
  Sviluppate un semaforo con un LED RGB e un buzzer. Il LED cambia la luce tra verde, giallo, rosso, mentre il buzzer emette un suono ciclico quando il semaforo è verde

## Slide 29: Pulsante (switch)

## Slide 30: Micro switch
Il micro switch è un dispositivo elettromeccanico simile a un interruttore, ma dotato di una molla che lo riporta alla posizione di partenza quando viene rilasciato

## Slide 31: Pulsante in PULLUP (1)
I pulsanti possono essere collegati ponendo un pin a GND ed un pin ad Input Digitale (2 pin non devono essere collegati).

## Slide 32: Pulsante in PULLUP (2)
Nella modallità PULLUP il pulsante viene inteso come «premuto di default», anche se non è premuto.
Di default il segnale in arrivo dal pulsante non premuto è quindi HIGH.
Quando il pulsante viene premuto, il segnale in ingresso diventa LOW.
In pratica, si imposta il pinMode ad INPUT_PULLUP e si ritiene premuto il pulsante quando il segnale è LOW

## Slide 33: Codice PULLUP

## Slide 34: In pratica
Collegare 3 led ed un pulsante.
Inizialmente un led è acceso.
Premendo il pulsante si accende il led successivo e così via

## Slide 35: In pratica
Collegare 3 led e 3 pulsanti.
Ogni pulsante accende/spegne un solo led.
Quando un pulsante accende il proprio led, gli altri led vengono spenti.

## Slide 36: In pratica
Modificare lo sketch precedente in modo che i led:
  Inizialmente si accendano in sequenza uno dopo l’altro
  Alla pressione del pulsante tutti i led si spengono / i led ricominciano ad illuminarsi

## Slide 37: In pratica
Sviluppate una tastiera con un certo numero di pulsanti che permetta di suonare alcune note
  Ad ogni pulsante è associata una nota
  Alla pressione del pulsante viene suonata la nota relativa

## Slide 38: In pratica
SEMAFORO A CHIAMATA
Partendo dal progetto del semaforo già fatto, sviluppate un semaforo a chiamata
  Il semaforo è sempre rosso
  Quando si preme il pulsante, dopo 1s arriva il verde
  Il verde rimane attivo per 8s, poi il giallo per 2s e poi torna rosso
Potete integrare il semaforo con un buzzer che suona quando il semaforo è verde

## Slide 39: In pratica
DISCO
Sviluppate un circuito con un pulsante, un buzzer e un LED RGB
Quando premete il pulsante il vostro programma suona una musica e il LED RGB si accende e colora in modo casuale (o legato alle note, se preferite)
Quando premete nuovamente il pulsante il tutto si ferma

## Slide 40: Pulsante a stato
Analizziamo ora il comportamento «a stato»: ci sono stati diversi (per esempio led acceso e led spento), premendo il pulsante si passa alternativamente da uno all’altro
  LED spento, premo >>> LED acceso
  LED acceso, premo >>> LED spento

## Slide 41: Automa
Un automa a stati finiti è un modello che permette di formalizzare il comportamento di molti sistemi
OFF
ON
HIGH
HIGH
LOW
LOW
 | HIGH | LOW
ON | OFF | ON
OFF | ON | OFF
Un automa può essere descritto mediante un diagramma degli stati o una tabella di transizione

## Slide 42: Codice dell’automa
Ad ogni ciclo controllo lo stato del pulsante: se è premuto modifico lo stato del LED e applico il tutto

## Slide 43: In pratica
PULSANTE A STATO - ESTESO
Estendete il progetto del pulsante a stati con 4 stati
  Acceso, spento, lampeggiante lento e lampeggiante veloce