## Slide 1: Temperatura Luminosità Distanza

## Slide 2: Sensore di temperatura e umidità

## Slide 3: Sensore
Sensore DHT-11
  Humidity Range: 20-90% RH
  Humidity Accuracy: ±5% RH
  Temperature Range: 0-50 °C
  Temperature Accuracy: ±2% °C
  Operating Voltage: 3V to 5.5V

## Slide 4: Circuito
La versione a 3 pin integra una resistenza da 10KΩ

## Slide 5: Importare le librerie
Per leggere i dati dal sensore è necessario importare delle librerie
  Scaricare la libreria dht_sensor_master.zip
  Aprire Arduino IDE e scegliere «Sketch  #include libreria  Aggiungi libreria da file .ZIP…»
  Prima del setup() aggiungere le librerie scrivendo:
    #include <DHT.h>
    #include ’’DHT.h’’

## Slide 6: Codice
Nota: il sensore viene gestito mediante la libreria DHT che deve essere inclusa

## Slide 7: In pratica
TERMOMETRO A LED
Creare un termometro con 5 LED: bianco, blu, verde, giallo, rosso
In base al valore di temperatura, si illuminano i led. Due programmi diversi:
  Si illumina solo il LED relativo al range di temperatura rilevata
  Si illuminano tutti i LED fino a quello relativo al range di temperatura rilevata
> 24°
20° - 24°
18° - 20°
16° - 18°
< 16°

## Slide 8: In pratica
TERMOMETRO A LED CON SEGNALE ACUSTICO
Modificare lo sketch precedente utilizzando un buzzer.
Il buzzer dovrà segnalare i possibili pericoli di surriscaldamento in questo modo:
Se la temperatura è tra 20 e 24 gradi (led giallo) la situazione è di allerta ed il buzzer emetterà ciclicamente un suono lieve
Se la temperatura è superiore ai 24 gradi (led rosso) la situazione è di pericolo ed il buzzer emetterà ciclicamente un suono più intenso
> 24°
20° - 24°
18° - 20°
16° - 18°
< 16°

## Slide 9
Collegare un buzzer, un sensore DHT, un led rosso, un led verde e due pulsanti
Realizzare uno sketch che riproduca il seguente automa a stati finiti:
In pratica

## Slide 10
L’automa precedente si può vedere anche in questo modo:
S0: Led rosso acceso, il resto spento
S1: Led verde acceso, il resto spento
S2: Mostro la temperatura nel monitor
S3: Buzzer emette un suono

## Slide 11: Fotoresistenza

## Slide 12: Fotoresistenza
La fotoresistenza LDR (Light Dependent Resistor), è una resistenza che varia il suo valore in base alla luce
  Luce forte → resistenza è piccola
  Buio → resistenza molto alta.
  Inversamente proporzionale alla luce incidente sulla sua superficie attiva.
Questi sensori di luce possono essere utilizzati per realizzare circuiti crepuscolari che agiscono in base alla luminosità
  Regolazione domestica
  Inseguitori solari
  Gadget…

## Slide 13: Fotoresistenza

## Slide 14: Fotoresistenza e Arduino
La scheda Arduino può misurare solo le tensioni in ingresso ai suoi pin/input analogici
E’ necessario trovare un “trucco” per misurare un valore di resistenza attraverso la misura diretta di una tensione
  Si utilizza una seconda resistenza R di valore noto collegata in serie alla fotoresistenza.
  Si collega il 5 Volt di Arduino ad un polo della fotoresistenza
  Si collega l’altro polo della fotoresistenza ad un polo della resistenza R
  Si collega l’altro polo della resistenza R al pin di GND
E’ stato così realizzato un Partitore di tensione

## Slide 15: Partitore di tensione
Un partitore di tensione è una tipologia di circuito costituito da due o più componenti passivi collegati in serie ai capi dei quali se viene applicata una tensione, essa si ripartirà sulle stesse componenti in base al loro valore.
A
B
C
R1
R2

## Slide 16: Il circuito
Resistenza da 10KΩ

## Slide 17: Pin Analogico
Il pin A0 (Analog 0) è uno dei 6 pin analogici disponibili
Il valore letto da questo pin può variare tra 0 e 1023
Non si tratta di un segnale realmente analogico poiché viene convertito in uno dei 1024 possibili valori

## Slide 18: CODICE
Accensione di un led con intensità legata al valore della fotoresistenza
luminosita: valore tra 0 e 1023
se la divido per 4 ottengo un valore tra 0 e 255,
utile per accendere il led

## Slide 19: In pratica
Simulare un impianto domotico in cui la luce si accende e varia di intensità al variare della luminosità ambientale
  Meno luce viene rilevata, più luce viene emessa dal LED

## Slide 20: Sensore Ultrasuoni

## Slide 21: Funzionamento
La sezione T (transmitter) emette un’onda sonora ad una frequenza non udibile
La sezione R (reciever) riceve l’onda riflessa dagli oggetti circostanti
Attraverso il tempo trascorso tra l’invio e la ricezione si può stimare la distanza dell’oggetto

## Slide 22: Pin
Vcc: alimentazione a 5V
Trig: Trigger, se HIGH emette l’onda sonora fino a ritornare a LOW  digitalWrite(trigPin, HIGH/LOW)
Echo: fornisce il tempo trascorso, in ms  pulseIn(echoPin, HIGH)
Gnd: Riferimento a terra

## Slide 23: Stima della distanza
Velocità del suono nell’aria a 20°C: 343 m/s  0,0343 cm/ms
Velocità = Spazio / Tempo  Spazio = Velocità*Tempo
L’onda percorre il doppio della distanza:
Spazio = V*T / 2
Distanza = 0,01715 * Tempo

## Slide 24: Collegamento

## Slide 25: Codice

## Slide 26
Utilizzando un buzzer ed un sensore ultrasuoni, aumentare o diminuire la frequenza dell’allarme del buzzer in base alla distanza da un oggetto frontale
In pratica

## Slide 27
Utilizzando un led ed un sensore a ultrasuoni, simulare l’illuminazione dei fari anteriori di un veicolo: maggiore è la distanza rilevata, maggiore sarà l’intensità luminosa del led.
In pratica

## Slide 28
THEREMIN
Simulare il comportamento di un theremin attraverso un sensore ad ultrasuoni ed un buzzer.
Minore è la distanza di un oggetto dal sensore, maggiore sarà la frequenza della nota emessa.
Aggiungere un pulsante che permette di accendere/spegnere il dispositivo ed un led RGB che ne mostri lo stato (rosso= spento, verde = acceso)
In pratica